## Slide 1: Электротехника и электроника
Усилители

## Slide 2: Определение
Электронный усилитель — электронный прибор, предназначенный для усиления электрических сигналов за счет дополнительного источника энергии, в усилительных элементах которого используется явление электрической проводимости в газах, вакууме и/или полупроводниках.

## Slide 3: Классификация по способу усиления
Аналоговые усилители
Цифровые усилители

## Slide 4: Классификация по элементной базе
Ламповый усилитель
Полупроводниковый усилитель
Гибридный усилитель
Квантовый усилитель

## Slide 5: Классификация по диапазону частот
Усилитель постоянного тока
Усилитель низкой частоты
Усилитель высокой частоты
Импульсный усилитель

## Slide 6: Классификация по полосе частот
Широкополосный (апериодический) усилитель
Полосовой усилитель
Селективный усилитель

## Slide 7: Основные нормируемые параметры усилителей
Диапазон частот
Коэффициент усиления
Неравномерность АЧХ
Чувствительность
Уровень шума
Коэффициент нелинейных искажений
Входное сопротивление
Выходное сопротивление
Максимальное выходное напряжение
Максимальная выходная мощность

## Slide 8: Децибел
Децибел – логарифмическая единица уровней, затуханий и усилений.
По мощности:
По напряжению (току):

## Slide 9: Диапазон частот
Диапазон частот – от минимальной до максимальной – в котором сохраняются заявленные характеристики усилителя, в частности, неравномерность АЧХ

## Slide 10: Диапазон частот
A = 6дБ
F = 200 – 8 000
A = 25дБ
F = 100 – 19 000

## Slide 11: Коэффициент усиления
Показывает во сколько раз усиливается напряжение (ток, мощность).
Пример: усилить сигнал от микрофона (~0,3 мВ) до стандартного уровня (1,23 В):
K = 1,23/0,0003 = 400
А = 20 lg 400 = 52 дБ

## Slide 12: Неравномерность АЧХ
F = 300 – 5 000
A = 7дБ

## Slide 13: Чувствительность усилителя
Чувствительность, определяемая минимальным напряжением, током или мощностью на входе электронного усилителя, при которых обеспечивается заданное превышение полезного сигнала над шумами усилителя или заданные напряжение, ток или мощность в его нагрузке.

## Slide 14: Уровень шума
Напряжение шума, привносимое в полезный сигнал элементами усилителя.

## Slide 15: Коэффициент нелинейных искажений
Величина для количественной оценки нелинейных искажений, равная отношению среднеквадратичной суммы спектральных компонентов выходного сигнала, отсутствующих в спектре входного сигнала, к среднеквадратичной сумме спектральных компонентов входного сигнала.