## Slide 1: Электротехника и электроника
Операционные усилители

## Slide 2: Дифференциальный усилительный каскад

## Slide 3: Дифференциальный каскад со стабилизатором тока

## Slide 4: Усилитель с отрицательной обратной связью по синфазному сигналу

## Slide 5: Операционный усилитель
Операционный усилитель (ОУ, OpAmp) — усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и, как правило, единственным выходом, имеющий высокий коэффициент усиления.
почти всегда используются в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы.

## Slide 6: Внешний вид ОУ

## Slide 7: Обозначение ОУ
Vout = (V+ – V–) * K

## Slide 8: Питание
1. Двуполярное питание (например, 0В, +15В, –15В).
2. Униполярное питание (средняя точка создается искусственно):
+
+
Сэ
Сэ
R
R
0V
Vcc
Vs+
Vs–
V0
Ск
Ск

## Slide 9: Идеальный ОУ
Бесконечно большой коэффициент усиления (при отсутствии обратной связи): G = 
Бесконечно большое входное сопротивление Rвх = 
Нулевое выходное сопротивление Rвых = 0
Способность выставить на выходе любое значение напряжения
Бесконечно большая скорость нарастания напряжения на выходе
Полоса пропускания: от постоянного тока до бесконечности
Нечувствительность к синфазной помехе

## Slide 10: Неинвертирующий усилитель
V+ = Vin
V– = Vout (R1/(R1+R2))
Vout=G(V+ – V–)=G(Vin–Vout (R1/(R1+R2)))
Vout (1+G(R1/(R1+R2))) = G Vin
K = Vout/Vin = G/(1+G(R1/(R1+R2))) =
= (G) 1/(R1/(R1+R2)) = 1 + R2/R1

## Slide 11: Внимание, вопрос:
+
–
Vin
Vout
K =
?
1

## Slide 12: Инвертирующий усилитель
+
–
Vin
Vout
R1
R2
V+ = 0
V– = Vin+(Vout – Vin)(R1/(R1+R2))
Vout=G(V+–V–)=–G(Vin+(Vout–Vin)(R1/(R1+R2)))
Vout (1+G(R1/(R1+R2))) = G Vin((R1/(R1+R2)–1)
. . . 

## Slide 13
При G:

## Slide 14: Инвертирующий усилитель
+
–
Vin
Vout
R1
R2
i1 = i0+i2= i2
V– = V+ = 0
(0 – Vin)/R1 = (Vout – 0)/R2
–Vin/R1 = Vout/R2
Vout/Vin = –R2/R1
i1
i2
i0

## Slide 15: Неинвертирующий сумматор
Vout = K1Vin1+K2Vin2
K1 = R3/R1
K2 = R3/R2
Если

## Slide 16: Инвертирующий сумматор

## Slide 17: Вычитатель

## Slide 18: Вычитатель с высоким Zin (инструментальный усилитель)

## Slide 19: Интегратор

## Slide 20: Дифференциатор

## Slide 21: Компаратор

## Slide 22: Триггер Шмитта

## Slide 23: Гиратор (имитатор индуктивности)

## Slide 24: Преобразователь отрицательного сопротивления

## Slide 25: Прецизионный выпрямитель

## Slide 26: Пиковый детектор

## Slide 27: Логарифмический усилитель

## Slide 28: Экспоненциальный усилитель

## Slide 29: Источник опорного напряжения

## Slide 30: Схема суммирования токов

## Slide 31: Решение системы линейных уравнений

## Slide 32: Решение дифференциальных уравнений

## Slide 33: Решение дифференциальных уравнений