## Slide 1: Электротехника и электроника
Биполярные транзисторы

## Slide 3: Упрощенная схема n-p-n-транзистора в разрезе

## Slide 4
Iк = α Iэ
β = Iк / Iб = α/(1 − α)

## Slide 5: Схема включения ОЭ
Iвых = Iк Iвх = Iб Uвх = Uбэ Uвых = Uкэ
Iвых/Iвх = Iк/Iб = Iк/(Iэ-Iк) = α/(1-α) = β [β>>1]
Rвх = Uвх/Iвх =
Uбэ/Iб

## Slide 6: Схема включения ОЭ – достоинства
Большой коэффициент усиления по току.
Большой коэффициент усиления по напряжению.
Наибольшее усиление мощности.
Можно обойтись одним источником питания.
Выходное переменное напряжение инвертируется относительно входного.

## Slide 7: Схема включения ОЭ – недостатки
Худшие температурные и частотные свойства по сравнению со схемой с общей базой.

## Slide 8: Схема включения ОБ
Iвых/Iвх = Iк/Iэ =
= α [α<1]
Rвх = Uвх/Iвх =
= Uбэ/Iэ

## Slide 9: Схема включения ОБ
Достоинства
Хорошие температурные и частотные свойства.
Высокое допустимое напряжение
Недостатки
Малое усиление по току, так как α < 1
Малое входное сопротивление
Два разных источника напряжения для питания.

## Slide 10: Схема включения ОК
Iвых = Iэ Iвх = Iб Uвх = Uбк Uвых = Uкэ
Iвых/Iвх = Iэ/Iб = Iэ/(Iэ-Iк) = 1/(1-α) = β [β>>1]
Rвх = Uвх/Iвх = (Uбэ + Uкэ)/Iб

## Slide 11: Схема включения ОК (эмиттерный повторитель)
Достоинства
Большое входное сопротивление.
Малое выходное сопротивление.
Недостатки
Коэффициент усиления по напряжению меньше 1.