## Slide 1: Современные видеоинтерфейсы
Выполнил студент ИВТ-41
Бухмиллер А.В.
Преподаватель
Гарарский К. Н.

## Slide 2: Виды видеоинтерфейсов
Распространенные, но устаревшие:
  VGA (Video Graphics Array);
  DVI-I (Digital Visual Interface);
Современные интерфейсы:
  HDMI;
  DisplayPort (DP);
  Thenderbolt.

## Slide 3: Интерфейс HDMI
HDMI — интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования

## Slide 4: Интерфейс HDMI
Кабель HDMI состоит из:
  1) Внешняя оболочка;
  2) Экранирующая оплетка;
  3) Экран из алюминиевой фольги;
  4) Полипропиленовая оболочка;
  5) Экранированная витая пара;
  6) Неэкранированная витая пара;
  7) Проводники для питания и управляющих сигналов.

## Slide 5: Распиновка HDMI

## Slide 6: Разновидности HDMI
Разъёмы HDMI содержат 19+- контактов и чаще всего исполняются в трёх форм-факторах:
  HDMI (Type A)
  mini-HDMI (Type C)
  micro-HDMI (Type D)

## Slide 7: Принцип передачи данных

## Slide 8: Характеристики HDMI

## Slide 9: Интерфейс DisplayPort (DP)
DisplayPort (DP, Display Port) — интерфейс, являющийся стандартом принятым VESA (Video Electronics Standard Association), предназначенный для передачи аудио, видео, USB и других данных с высокой скоростью.
  Особенности данного интерфейса:
    поддержку двустороннего обмена;
    высокую производительность (пропускная способность свыше 1 Гбайт/с), которая выше чем у Dual Link DVI;
    наличие уникальной микро-пакетной архитектуры;
    опциональная поддержка аудио-функций;
    наличием простой и удобной защёлки на разъёме, неизвестно почему отсутствующей в HDMI;
    Максимальная длина кабеля 15 метров;
    В версии 1.4 введена поддержка 8К.

## Slide 10: Структура DisplayPort
Интерфейс DisplayPort включает в себя три канала передачи данных:
  Основной канал (Main Link);
  Дополнительный канал (AUX CH – Auxiliary channel);
  Линия «горячего подключения» (HPD – Hot Plug Detect).

## Slide 11: Структура DisplayPort

## Slide 12: Уровни напряжения
Величина сигналов на дифференциальных парах зависит от частоты передачи данных, т.е. от режима работы. Однако размах сигналов на дифференциальных информационных линиях должен находиться в диапазоне от 0,4 В до 1,2 В (с учётом допусков от 0,34 В до 1,38 В).

## Slide 13: Интерфейс Thunderbolt
Интерфейс Thunderbolt объединяет протоколы PCI Express (PCIe) и DisplayPort (DP) в один последовательный сигнал и предоставляет постоянное напряжение по тому же кабелю. Контроллеры Thunderbolt мультиплексируют один или более каналов данных от подключенных к ним устройств PCIe или DisplayPort для передачи через один дуплексный канал Thunderbolt, затем демультиплексируют их для использования устройствами PCIe или DP на другом конце. Несколько устройств могут использоваться в качестве мониторов, но их количество не может превышать количества источников сигнала DP

## Slide 14: Кабель и транспортный уровень
У Thunderbolt есть пакетный транспортный уровень с поддержкой гарантированного качества обслуживания (QoS). Интерфейс позволяет мультиплексировать пакетный трафик PCI-Express и изохронный трафик DisplayPort в одном и том же соединении. Его протокол времени позволяет устройствам синхронизироваться в пределах 8 нс друг с другом. Имеется возможность для подключения шести устройств, включая монитор, для создания рабочей станции.

## Slide 15: Характеристики Thunderbolt 3
Скорость передачи данных до 40 Гбит/c
Поддерживает подключение до двух мониторов 4К или одного монитора 5К
Поддерживает протоколы PCIe 3.0, DisplayPort 1.2 (до 60 Гц 4K)
Thunderbolt 3 представляет собой порт, совместимый с USB 3.1, выполнен с разъёмом USB Type-C
Длина кабеля до 60 метров.