## Slide 1: 3D-ПРИНТЕРЫ
ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ИВТ-42
ГУБИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

## Slide 2: Что такое 3D-принтер?
3D-принтер -- это специальное устройство для вывода трёхмерных данных. В отличие от обычного принтера, который выводит двумерную информацию на лист бумаги, 3D-принтер позволяет выводить трехмерную информацию, т.е. создавать определенные физические объекты. В основе технологии 3D-печати лежит принцип послойного создания (выращивания) твердой модели.

## Slide 3: Устройство 3D-принтера

## Slide 4: Картезианский робот
Основная идея 3D-принтера – такая же, как и у картезианского робота. Это машина, которая может двигаться линейно в трех измерениях – по осям X, Y и Z, так же известные как картезианские координаты. Чтобы это делать, 3D-принтеры имеют небольшие шаговые двигатели, которые могут двигаться с высокими точностью и аккуратностью – обычно на 1,8 градуса на шаг. Эти “трехмерные” роботы управляются контроллером, как и любая другая автоматизированная система, и тем самым имеется возможность перемещать печатающую головку, выдавливающую расплавленный пластик, создавая деталь слой за слоем.

## Slide 5: Экструдер
Экструдер «выдавливает» тонкие нити термопластика – пластика, который переходит в полужидкую форму при нагревании.
Экструдер, самая сложная часть 3D-принтера, которая до сих пор постоянно улучшается и дорабатывается.

## Slide 6: Поверхность печати (платформа)
Поверхность печати – это рабочая поверхность, на которой и готовятся 3D-детали.
Поверхность платформы обычно производится из стекла или алюминия для лучшего распределения тепла по рабочей платформе для обеспечения гладкой и ровной поверхности.

## Slide 7: Линейный двигатель
Тип линейного двигателя (привода), который используется на конкретном 3D-принтере, во многом определяет то, насколько точно будет печатать устройство, насколько быстро, а также насколько часто и много надо будет обслуживать 3D-принтер. Многие 3D-принтеры используют гладкие, точные стержни для каждой оси, а также пластиковые или бронзовые шариковые подшипники для движения по каждому стержню.

## Slide 8: Фиксаторы
Диапазон движения линейных приводов обычно ограничен механическим или оптическим фиксатором.
Фиксаторы - это ограничители, которые подают принтеру сигнал, что он подошел к краю рабочей поверхности, чтобы предотвратить выход за рамки платформы.

## Slide 9: Рама
То, что держит все выше описанные элементы вместе, называется рамой. Форма рам, а также материал, из которого она изготовлена, очень сильно влияют на точность и качество печати. Во многих 3D-принтерах используются резьбовые стержни и другие материалы в конструкции рамы. Также многие принтеры используются созданные лазерной резкой фанерные листы для создания рамы.

## Slide 10: Электронные блоки

## Slide 11: Технологии 3D-печати
Стереолитография;
Лазерное спекание порошковых материалов;
Технология струйного моделирования;
Послойная печать расплавленной полимерной нитью;
Технология склеивания порошков;
Ламинирование листовых материалов;
УФ-облучение через фотомаску.

## Slide 12: Стереолитография (SLA)
Технология SLA состоит в следующем: система сканирования направляет на фотополимер лазерный луч. Под действие луча материал твердеет. Фотополимером является твёрдый и хрупкий полупрозрачный материал. Этот материал коробится под действием атмосферной влаги, легко обрабатывается, склеивается и окрашивается. В ёмкости с фотополимерной композицией находится рабочий стол. Его рабочая поверхность смещается вниз на 0,025 мм – 0,3 мм каждый раз после прохождения лазерного луча и отверждения очередного слоя.

## Slide 13: Лазерное спекание порошковых материалов (SLS)
Лазерное спекание порошковых материалов, оно же Selective Laser Sintering (SLS) - единственная технология 3D-печати, которая может быть использована для изготовления металлических формообразующих для пластмассового и металлического литья.
Порошковые материалы, нанесенные на поверхность рабочего стола, запекаются лазерным лучом в твёрдый слой, соответствующий сечению 3D модели и определяющий её геометрию.

## Slide 14: Послойная печать расплавленной полимерной нитью (FDM)
Технология FDM-печати заключается в следующем: нити из ABC пластика, воска или поликарбоната разогреваются до полужидкого состояния через выдавливающую головку с контролируемой температурой. Эта головка подаёт полученный термопластичный моделирующий материал с высокой точностью и тонкими слоями на рабочую поверхность 3D-принтера. Эти слои наносятся друг на друга, соединяются между собой и отвердевают, постепенно формируя готовое изделие.

## Slide 15: Технология струйного моделирования
Технология струйного моделирования, она же Ink Jet Modelling, имеет несколько запатентованных подвидов: Solidscape, PolyJet и 3D Systems.
Хоть все эти технологии имеют свои особенности, работают они по одному принципу. Чаще всего используются моделирующие и поддерживающие материалы. К числу моделирующих материалов относят широкий спектр материалов, близких по своим свойствам к конструкционным термопластам, а к поддерживающих - воск. На рабочую поверхность через печатающую головку 3D-принтера наносят поддерживающие и моделирующие материалы. После чего производится механическое выравнивание и фотополимеризация.

## Slide 16: Технология склеивания порошков
В принтерах с технологией склеивания порошков используются два вида материалов: крахмально-целлюлозный порошок формирует модель, а жидкий клей на водной основе, проклеивающий слои порошка. Через печатающую головку 3D-принтера поступает клей и связывает между собой частицы порошка и формирует контур модели. Далее, после завершения печати, удаляются излишки порошка. В пустоты модели заливают жидкий воск для придания модели дополнительной прочности.

## Slide 17: Ламинирование листовых материалов (LOM)
Ламинирование листовых материалов, предполагает изготовление 3D моделей из бумажных листов с помощью ламинирования. Лазером вырезается контур слоя будущей модели, а ненужные обрезки удаляются из принтера путем разрезания их на небольшие квадратики. Готовое изделие структурой похоже на древесную, однако негативно относится к влаге.

## Slide 18: Облучение ультрафиолетом через фотомаску (SGC)
Облучение ультрафиолетом через фотомаску, предполагает распыление на рабочую поверхность слои фоточувствительного пластика для создания готовых моделей. После нанесения тонкого слоя пластика он через специальную фотомаску с изображением очередного сечения обрабатывается ультрафиолетовыми лучами. Неиспользованный материал удаляется при помощи вакуума, а оставшийся затвердевший материал повторно облучается жёстким ультрафиолетом. Полости готового изделия заполняются расплавленным воском, который служит для поддержки следующих слоёв. Перед нанесением последующего слоя фоточувствительного пластика предыдущий слой механически выравнивается.

## Slide 19: Виды 3D-принтеров
Монохромные — использующие один цвет;
Цветные;
С разрешением 3D-прототипирования. Для изготовления мелких предметов;
С камерой обдува. Чтобы аппарат сам осуществлял финишную обработку объекта.

## Slide 20: Технологии позиционирования
Декартова. Применяются три взаимно-перпендикулярные направляющие. Вдоль каждой из них движется или экструдер, или основание;
Автономная. Головка располагается на отдельном шасси.
С использованием трех параллелограммов. Их основания перемещают три двигателя, находящихся радиально-симметрично друг от друга;
Аппарат с вращающимся столиком. Вместо линейного передвижения применяется одна или несколько осей вращения;
Ручная. Печатающая головка имеет вид карандаша, благодаря чему удобно как бы рисовать объект вручную.

## Slide 21: Интерфейсы
USB;
Wi Fi;
Ethernet;
SD Card Reader.

## Slide 22: Сферы применения 3D-печати
Для быстрого прототипирования, то есть быстрого изготовления прототипов моделей и объектов для дальнейшей доводки. Уже на этапе проектирования можно кардинальным образом изменить конструкцию узла или объекта в целом. В инженерии такой подход способен существенно снизить затраты в производстве и освоении новой продукции;
Для быстрого производства — изготовление готовых деталей из материалов, поддерживаемых 3D-принтерами. Это отличное решение для малосерийного производства;
Изготовление моделей и форм для литейного производства;
Конструкция из прозрачного материала позволяет увидеть работу механизма «изнутри», что в частности было использовано инженерами Porsche при изучении тока масла в трансмиссии автомобиля ещё при разработке;

## Slide 23: Сферы применения 3D-печати
Производство различных мелочей в домашних условиях;
Производство сложных, массивных, прочных и недорогих систем. Например, беспилотный самолёт Polecat компании Lockheed, большая часть деталей которого была изготовлена методом скоростной трёхмерной печати;
Разработки университета Миссури, позволяющие наносить на специальный био-гель сгустки клеток заданного типа. Развитие данной технологии — выращивание полноценных органов;
В медицине, при протезировании и производстве имплантатов (фрагменты скелета, черепа, костей, хрящевые ткани). Ведутся эксперименты по печати донорских органов;

## Slide 24: Сферы применения 3D-печати
Для строительства зданий и сооружений;
Для создания оружия;
Производства корпусов экспериментальной техники (автомобили, телефоны, радиоэлектронное оборудование);
Пищевое производство.

## Slide 25: Сферы применения 3D-печати

## Slide 26: Особенность 3D-принтеров - самовоспроизведение
Некоторые недорогие 3D-принтеры могут распечатывать часть собственных деталей. Один из первых подобных проектов — RepRap (реализуется английскими конструкторами из университета Бата), который производит более половины собственных деталей. Проект представляет собой разработку с общедоступными наработками, и вся информация о конструкции распространяется по условиям лицензии GNU General Public License.

## Slide 27: Материалы для 3D-печати
ABC-пластик;
Акрил;
Бетон;
Гидрогель;
Бумага;
Гипс;
Деревянное волокно;
Металлический порошок;
Нейлон;
Поликапролактон;
Поликарбонат;
Полилактид;
Прочие материалы.

## Slide 28: Лучшие 3D-принтеры

## Slide 29: Заключение
Технология 3D-прототипирования является очень перспективной технологией на сегодняшний день. Она позволяет в разы сокращать время и денежные затраты на производство объёмных моделей, производство которых вручную не всегда возможно.